项目名称：华山牧场新建产房项目

文件编号：2021-0907

比  选  文  件

比选单位：中垦华山牧业有限公司

2021年9月

华山牧场新建产房项目

比选公告

本项目业主为中垦华山牧业有限公司，资金来源为企业自筹，项目已具备公开比选条件，现对华山牧场新建产房项目进行公开邀标，特邀有兴趣的潜在投标人参与投标。

一、项目概况

1、招标单位：中垦华山牧业有限公司。

2、工程名称：华山牧场新建产房项目。

3、工程地点：陕西省大荔县韦林镇果园。

4、项目承包内容与要求：新建一栋轻钢结构产房一栋，预计312m²，其中共12个4*5m待产栏，产房内外预计硬化面积610m²，详见报价清单及施工图纸。工期要求为100天；施工过程中不得影响牧场正常生产经营活动。

5、报价方式：清单报价，参照附件（报价表），最高限价¥75万元（含人工费、机械使用费、材料费、拆除和安装、运费、税金等与之相关的所有费用），超过75万元，报价作废标处理。

6、获取比选文件方式：

中垦乳业官网（http://www.zhongkendairy.com/）。

7、获取比选文件时间：2021年9月7日-2021年9月13日。

二、投标人资质要求：

1、提供委托授权书，提供投标人公司法人身份证复印件和法人委托代理人身份证复印件，并加盖公司公章。
    2、具有建筑施工总承包叁级（含叁级）以上资质。

3、要求提供企业法人营业执照、安全生产许可证、建筑业企业资质证书。以上资料复印件盖公章。
    4、投标的公司提供的资质证明材料应真实、合法、有效。

三、咨询：请在2021年9月13日18：00 点前咨询，咨询方式为电话咨询或现场踏勘。

联系人：李杰      电话：18292371618

林茂鑫    电话：13936434645

四、投标文件的递交

1、投标文件递交的截止时间：2021年9月14日16:30；逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，将不予受理。

2、因疫情原因投递标书评选，无需现场参与。

3、投标单位将投标文件2本（含正、副各一本）密封后用顺丰邮寄至我公司，送达地点：陕西省大荔县韦林镇华山牧场，收件人：李杰，联系电话：18292371618。

五、开标时间及地点：2021年9月14日16:30，地点：华山牧场二楼会议室。

特此函告。

华山牧业有限公司

2021年9月7日

第一部分：投标人须知

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 华山牧场新建产房项目。 |
| 2 | 实施单位 | 中垦华山牧业有限公司。 |
| 3 | 项目地址 | 陕西省大荔县韦林镇果园。 |
| 4 | 工期要求 | 合同生效后100天，具体以甲方通知进场为准。 |
| 5 | 联系方式 | 联系人：李杰，联系电话：18292371618（微信同号） |
| 6 | 承包内容 与要求 | 新建一栋轻钢结构产房一栋。详见报价清单及施工图纸。 |
| 7 | 最高限价 | 本次招标含税报价最高上限为￥75万元；超过75万元作废标处理。 |
| 8 | 投标保证金 | 1、投标保证金：人民币壹万伍仟元整（投标方需备注华山牧场新建产房项目投标保证金），投标人应于2021年9月14日12时前，将投标保证金电汇回单通过微信发给招标方联系人（回单作为甲方退还未中标投标人保证金的凭证）。未在规定时间内发送回单的视为未响应本次邀约投标活动，招标方届时恕不接受其递交的投标文件。投标方未能中标的，在招标方与中标人签订了该合同后5个工作日内无息退还；投标方中标的，在合同签订之后直接转为该合同履约保证金； 2、投标保证金电汇地址： 单位名称：中垦华山牧业有限公司 账号：123908898310801 开户行：招商银行股份有限公司重庆两江支行； 3、投标保证金缴存凭证（复印件加盖公章附投标文件内）。 |
| 9 | 付款方式 | 工程完工验收合格、结算并出具全额增值税普通发票后付至结算金额的95%，同时退还履约保证金；留5%的工程款作质保金，一年后无质量缺陷无息退还质保金。 |
| 10 | 投标人资质 | 1、提供委托授权书，提供投标人公司法人身份证复印件和法人委托代理人身份证复印件，并加盖公司公章； 2、具有建筑施工总承包叁级（含叁级）以上资质； 3、要求提供企业法人营业执照、安全生产许可证、建筑业企业资质证书，以上资料复印件盖公章； 4、投标的公司提供的资质证明材料应真实、合法、有效。 |
| 11 | 分包 | 不允许 |
| 12 | 投标人信誉 | 提供国家企业信用信息确认的以下内容：1、两年内未有行政处罚；2、未列入经营异常名录；3、未列入严重违法失信企业黑名单。4、纳税证明（提供税务局出具的2021年上半年的完税证明） |
| 13 | 投标文件份数及要求 | 投标文件2本（含正、副各一本），每页需加盖公章。 |
| 14 | 投标文件装订及密封要求 | 投标文件2本（含正、副各一本），要装订成册。须按目录顺序左侧装订，装订要规范。要用封条在投标文件袋背面上方开口处密封，并填写密封日期，加盖投标人公章。封皮上写明招标项目名称及投标人名称。 |
| 15 | 投标文件递交要求 | 1、投标文件递交的截止时间：2021年9月14日16点30分；逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，将不予受理； 2、因疫情原因投递标书评选，无需现场参与； 3、投标单位将标书密封后用顺丰邮寄至我公司，送达地点：陕西省大荔县韦林镇华山牧场 ，收件人：李杰，联系电话：18292371618。 |
| 16 | 构成投标文件的其他材料 | 投标人的书面澄清、说明和补正（但不得改变投标文件的实质性内容）。 |
| 17 | 实施单位书面澄清或补疑截止时间 | 2021年9月14日15：00。 |
| 18 | 公开比选时间及地点 | 2021年9月14日16点30分，华山牧场二楼会议室。 |
| 19 | 评标方法及 标准 | 参照中垦乳业发〔2021〕36号《招投标管理办法（修订）》，进行综合评选，择优推选出合格中选人，形成比选评审意见，参评成员予此签字确认生效。中选结果出来后由项目实施单位邮件或电话通知中选人。 |
| 20 | 定标和通知 | 1、招标方在中标候选人范围内依据排序进行选择，最终确定中标人； 2、报价最低的投标方有不中标的可能，对未中标的原因招标方可不予解释；3、中标及落标：定标后，招标方将通知中标人；如投标方在比选工作结束后十五日内没有接到招标方发出的中标通知书，投标方应视为在本次比选工作中落标； 4、收到三家（含三家）以上符合招标要求的投标方，开标有效。 |
| 21 | 合同的签定 | 中标人应当自收到招标人签订合同通知之日起 5 个工作日内，根据招标文件和中标人的投标文件的约定与招标人订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格；给招标人造成的损失中标人应当予以赔偿。 |
| 22 | 施工图纸 | 另册提供 |
| 23 | 投诉 | 投标人若有异议，可向招标人监督部门——中垦乳业股份有限公司进行投诉。投诉电话：023-67686008。 |

第二部分：评分规则及计算标准

一、评标方法及标准：

参照中垦乳业发〔2021〕36号《招投标管理办法（修订）》，进行综合评选，择优推选出合格中选人，形成比选评审意见，参评成员予此签字确认生效。中选结果出来后由项目实施单位邮件或电话通知中选人。

二、报价要求和评分办法：

| 评分因素及分值 | 评分标准 |
| --- | --- |
| 报价部分 （70分） | 报价分采用低价优先法计算，即满足竞价邀请的要求且投标最低的报价为评标基准价，其价格分为70分。其他竞价人的报价分统一按照下列公式计算：报价得分＝（评标基准价／投标报价）×70 |
| 商务部分（10分） | 业绩4分：提供与其他单位相关业绩的签字盖章合同扫描件，每提供1家公司得1分，最多4分。 |
|  | 信誉4分：两年内未有行政处罚得1分，未列入经营异常名录得1分，未列入严重违法失信企业黑名单得1分，提供税务出具的2021年上半年的完税证明得1分。 |
|  | 投标承诺2分。 |
| 技术部分 （20分） | 施工方案及安全管理措施 | 1、施工方案及拟投入项目管理人员0-2.0分； 2、确保工程质量的技术组织措施0-3.0分； 3、施工机械配备和材料投入计划0-3.0分； 4、确保文明施工的技术组织措施0-3.0分； 5、劳动力安排计划0-3.0分； 6、施工进度表或施工网络图0-2.0分； 7、针对本工程特点的安全防护管理措施0-4分。 |

三、投标人有以下情形之一的，其投标作废标处理：

1、串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

2、不按评标委员会要求澄清、说明或补正的；

3、本标书约定的其它废标情形。

中垦华山牧业有限公司

2021年9月7日

第三部分： 投标统一格式

附件1：               投标函

致：中垦华山牧业有限公司

授权        为本公司合法代理人，参加贵方组织的华山牧场新建产房项目竞争性谈判活动，代表本公司处理谈判采购活动中的一切事宜，在此：

1、提供比选规定的全部文件：投标文件正本1份、副本1份；

2、提交的投标保证金为人民币壹万伍仟元整。

3、据此函，签字代表宣布并承诺如下：

（1）华山牧场新建产房项目总报价为（大写）：      元人民币。竞价书中各分项工程等单价为综合包干价，包括但不限于人工费、材料费、机械使用费、措施费、规费、企业管理费、利润和税金等与之相关的所有费用，本报价在合同有效期内不受利率、物价波动等因素的影响。并承诺竞价书中各包干综合单价在施工过程中固定不变，并愿意承担因市场原因、报价失误、工程量增减、施工特征变更（接近或类似）、窝工、降低工效等导致的经济损失；竞价人在施工过程中，因包干综合单价固定不变，无论是否存在经济损失或者预见经济损失，将确保工程如期完工；如竞价人擅自停止施工，对其完工部分招标人可不予以结算工程款，并扣除合同履约保证金，同时竞价人还需承担因此给招标人带来的经济损失。（投标人可根据自身实际作出不同的投标承诺，但不同的承诺将作为评标得分高低的重要依据）

（2）本投标自接受报价书截止之日起      天内有效。

（3）我们已详细审查全部邀约文件及有关的澄清/修改文件(若有的话)，我们完全理解并同意放弃对这方面提出任何异议的权利。

（4）保证遵守邀约文件有关条款规定。保证成为中标人后忠实地执行与招标方所签署的合同，并承担合同规定的责任义务。

（5）承诺应贵方要求提供任何与该项目有关的数据、情况和技术资料。

4、与本竞争性谈判采购有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：            电话：

投标方单位（盖章）：                被授权代表人（签字）：

日 期：    年   月    日

# 附件2：           法定代表人（单位负责人）身份证明

# 投标人名称：

# 姓名：     	性别： 	 年龄：      职务：    	系        	（投标单位名称）的法定代表人（单位负责人）。

# 特此证明。

# 投标人：  	   （单位公章）

# 年    月    日

# 注：本表适用于法定代表人直接参加投标的。

法人委托书

本人       （姓名）系          （投标人名称）的法定代表人，现委托      （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义参加、签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 华山牧场新建产房项目资格申请文件等有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：               （自开标时间起不得少于90日历天）

代理人无转委托权。

| 法定代表人身份证扫描件 （正面） | 委托代理人身份证扫描件 （正面） |
| --- | --- |
| 法定代表人身份证扫描件 （背面） | 委托代理人身份证扫描件 （背面） |

投标人名称：                        （公章）

法定代表人：                      （签字或盖章）

委托代理人：                      （签字或盖章）

日  期：2021年   月   日

# 注：本表适用于法定代表人委托代理人直接参加投标的。

附件3：  1、 营业执照（复印件加盖公章）

2、开户许可证（复印件加盖公章）

3、资质证书（复印件加盖公章）

4、安全生产许可证（复印件加盖公章）

5、业绩经验（提供相关业绩合同复印件）

6、投标保证金缴存凭证（复印件加盖公章）

7、通过“信用中国”（http://www.creditchina.gov.cn/）查询相关主体无失信记录（提供截图加盖公章）

8、纳税证明（提供税务局出具的2021年前半年的完税证明）

9、投标人认为有必要提供的材料

附件4：          新建产房项目报价清单

| 序号 | 项目名称 | 施工内容 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合计 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 土方开挖 回填 |  |  |  |  |  |
| 1 | 基础土方 | 挖基础土方 [项目特征] 1、土壤类别:综合土；2、基础类型:独立基础+条形基础；3、挖土深度:2米以内；4、弃土运距:自行考虑； 5、人机配合开挖。 [工程内容] 1、排地表水；2、土方开挖； 3、截桩头；4、基底钎探；5、运输。 | m3 | 195 |  |  |
| 2 | 基础灰土 | 土(石)方回填 [项目特征] 1、土质要求:3：7灰土；2、密实度要求:满足设计要求；3、回填部位：独立基础下；4、运输距离:自行考虑。 [工程内容] 1、挖土(石)方；2、装卸、运输； 3、回填；4、分层碾压、夯实。 | m3 | 15 |  |  |
| 3 | 土方回填 | 土(石)方回填 [项目特征] 1、土质要求:现场土；2、密实度要求:0.97；3、松填:夯填； 4、运输距离:自行考虑。 [工程内容] 1、挖土(石)方；2、装卸、运输；3、回填；4、分层碾压、夯实。 | m3 | 140 |  |  |
| 4 | 剩余土方 | 余方弃置 [项目特征] 1、废弃料品种:综合土；2、运距:1KM内；3、符合牧场及环保部门要求。 [工作内容]1、余方点装料运输至弃置点。 | m3 | 30 |  |  |
| 二 | 混凝土及钢筋混凝土 |  |  |  |  |  |
| 1 | 独立基础 | [项目特征] 1、混凝土强度等级:C30商品砼。 [工程内容] 1、混凝土制作、运输、浇筑、振捣 、养护；2、地脚螺栓二次灌浆。 | m3 | 6 |  |  |
| 2 | 门柱预埋 | 独立基础 [项目特征] 1、构件的类型:门柱基础；2、混凝土强度等级:C30商品砼。 [工程内容] 1、混凝土制作、运输、浇筑、振捣 、养护。 | m3 | 14 |  |  |
| 3 | 基础垫层 | 垫层 [项目特征] 1、混凝土强度等级:C15商品砼。 [工程内容] 1、混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护。 | m3 | 10.5 |  |  |
| 4 | 基础柱 | 矩形柱[项目特征] 1、混凝土强度等级:C30商品砼 2、截面＞1.8m。 [工程内容] 1、混凝土制作、运输、浇筑、振捣 、养护。 | m3 | 0.8 |  |  |
| 5 | 直行墙体1 | 直形墙 [项目特征] 1、墙类型:200mm高挡墙；2、墙厚度:200mm 3.混凝土强度等级:C30商品砼。 [工程内容]1、混凝土制作、运输、浇筑、振捣。 | m3 | 4.5 |  |  |
| 6 | 直行墙体2 | 直形墙 [项目特征] 1、墙类型:1000mm高挡墙；2、墙厚度:200mm；3、混凝土强度等级:C30商品砼。 [工程内容]1、混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护。 | m3 | 19 |  |  |
| 7 | 二次浇筑 | 其他构件 [项目特征] 1、构件的类型:钢柱二次灌缝；2、混凝土强度等级:C35微膨胀细石 混凝土。 [工程内容]1、混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护。 | m3 | 0.1 |  |  |
| 8 | 砼包柱脚 | 其他构件 [项目特征] 1、构件的类型:钢柱包柱脚；2、混凝土强度等级:C25商品混凝土。 [工程内容] 1、混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护。 | m3 | 0.7 |  |  |
| 9 | 粪沟盖板现浇 | 其他构件 [项目特征] 1、构件的类型:150mm厚粪沟盖板；2、混凝土强度等级:C30商品混凝土。 [工程内容] 1、混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护。 | m3 | 1.8 |  |  |
| 10 | 散水 | 散水 [项目特征] 1、60厚C15砼面层,撒1:1水泥砂子压光；2、150厚3:7灰土,向外宽出300；3、素土夯实向外坡4%。 [工程内容] 1、地基夯实；2、铺设垫层；3、混凝土制作、运输、浇筑、振捣 、养护； 4、变形缝填塞。 | m2 | 42 |  |  |
| 11 | 雨水沟 | 电缆沟、地沟 [项目特征] 1、沟截面尺寸:300*300mm；2、垫层材料种类、厚度:120厚C15混凝土垫层，120厚C20混凝土沟壁高300mm，沟壁内配直径8@150单层双向钢筋。 [工作内容] 1、挖运土石；2、铺设垫层；3、混凝土制作、运输、浇筑、振捣 、养护；4、刷防护材料。 | m | 36 |  |  |
| 12 | 钢筋1 | 现浇混凝土钢筋[项目特征] 1、钢筋种类、规格:HPB300φ10以内。 [工程内容]1、钢筋（网、笼）制作、运输； 2、钢筋（网、笼）安装。 | t | 0.15 |  |  |
| 13 | 钢筋2 | 现浇混凝土钢筋[项目特征] 1、钢筋种类、规格:HRB400φ10以上。 [工程内容] 1、钢筋（网、笼）制作、运输； 2、钢筋（网、笼）安装。 | t | 4 |  |  |
| 14 | 钢筋3 | 预埋铁件 [项目特征] 1、钢材种类、规格:栏杆预埋件。 [工作内容]1、螺栓（铁件）制作、运输；2、螺栓（铁件）安装。 | t | 0.2 |  |  |
| 三 | 钢结构 |  |  |  |  |  |
| 1 | 结构钢架 | 钢架 [项目特征] 1、钢材品种、规格:Q245B型钢，焊条为E43，H250X160X6X8，H300X15 0X6X8；2、单榀屋架的质量:1t内；3、喷砂（抛丸）除锈，除锈等级达到Sa2.5级；4、油漆品种、刷漆遍数:两道防锈底漆,一度醇酸调和面漆,漆膜总厚度不小于150微米。 [工程内容]1、制作；2、运输；3、拼装；4、安装；5、探伤；6、刷油漆。 | t | 4.6 |  |  |
| 2 | 门柱 | 门立柱 [项目特征] 1、高度:3m；2、φ159*5镀锌钢管立柱；3、其他详见施工图。 [工作内容] 1、制作；2、运输；3、安装；4、探伤；5、刷油漆。 | t | 3 |  |  |
| 3 | 卷帘抗风柱 | 卷帘抗风柱[项目特征] 1、高度:4.2m；2、φ42*3镀锌钢管立柱；3、其他详见施工图。 [工作内容] 1、制作；2、运输；3、安装；4、探伤；5、刷油漆。 | t | 0.7 |  |  |
| 4 | 钢支撑、斜拉条 | 钢支撑（斜拉条T、XLT）[项目特征] 1、钢材品种、规格:Q235B型钢，焊条为E43φ12； 2、油漆品种、刷漆遍数:两道防锈底漆,一度醇酸调和面漆,漆膜总厚度不小于150微米。 [工程内容] 1、制作；2、运输；3、安装；4、探伤；5、刷油漆。 | t | 0.2 |  |  |
| 5 | 钢支撑、CG | 钢支撑（CG）[项目特征] 1、钢材品种、规格:Q235B型钢，焊条为E43φ12+φ32*2.5。 2、油漆品种、刷漆遍数:两道防锈底漆,一度醇酸调和面漆,漆膜总厚度不小于150微米。 [工程内容] 1、制作；2、运输；3、安装；4、探伤；5、刷油漆。 | t | 0.2 |  |  |
| 6 | 钢支撑、GXG | 钢支撑（GXG）[项目特征] 1、钢材品种、规格:Q235B型钢，焊条为E43φ114*3；2、油漆品种、刷漆遍数:两道防锈底漆,一度醇酸调和面漆,漆膜总厚度不小于150微米。 [工程内容] 1、制作；2、运输；3、安装；4、探伤；5、刷油漆。 | t | 0.7 |  |  |
| 7 | 钢支撑 （水平支撑SC） | [项目特征] 1、钢材品种、规格:φ20；2、油漆品种、刷漆遍数:两道防锈底漆,一度醇酸调和面漆,漆膜总厚度不小于150微米。 [工程内容] 1、制作；2、运输；3、安装；4、探伤；5、刷油漆。 | t | 0.2 |  |  |
| 8 | 钢檩条 | [项目特征]1、钢材品种、规格:Q235B型钢（热镀锌处理）；2、型钢式、格构式:C180X70X20X2.5。 [工作内容] 1、制作；2、运输；3、安装；4、探伤；5、刷油漆。 | t | 2.6 |  |  |
| 9 | 1.5米围栏 | 1.5米高围栏[项目特征] 1、钢材品种:热镀锌钢管；2、规格：立柱Φ75.5*3镀锌管，φ4 2*3.0镀锌圆管三道；3、包含防雨帽、包卡等。 [工程内容]1、制作；2、运输；3、安装；4、探伤；5、刷油漆。 | t | 0.5 |  |  |
| 10 | 0.5米高围栏 | [项目特征] 1、钢材品种:热镀锌钢管；2、规格：立柱Φ75.5*3镀锌管，φ4 2*3.0镀锌圆管三道；3、包含防雨帽、包卡等。 [工程内容]1、制作；2、运输；3、安装；4、探伤；5、刷油漆。 | t | 0.25 |  |  |
| 11 | 2.1米高围栏 | [项目特征] 1、钢材品种:热镀锌钢管；2、规格：立柱Φ75.5*3镀锌管，φ42*3.0镀锌圆管三道；3、包含防雨帽、包卡等。 [工程内容] 1、制作；2、运输；3、安装；4、探伤；5、刷油漆。 | t | 0.06 |  |  |
| 12 | 舍内1.5米高围栏 | [项目特征] 1、钢材品种:热镀锌钢管；2、规格：φ42*3.0镀锌圆管三道；3、包含防雨帽、包卡等。 [工程内容] 1、制作；2、运输；3、安装；4、探伤；5、刷油漆。 | t | 0.1 |  |  |
| 13 | 运动场围栏 | [项目特征] 1、钢材品种:热镀锌钢管；2、规格：立柱Φ75.5*3镀锌管，φ4 2*3.0镀锌圆管三道；3、包含防雨帽、包卡等。 [工程内容] 1、制作；2、运输；3、安装；4、探伤；5、刷油漆。 | t | 0.4 |  |  |
| 四 | 屋面 |  |  |  |  |  |
| 1 | 夹心屋面 | 型材屋面 [项目特征] 1、型材品种:彩钢夹芯板屋面；2、规格、颜色：100厚防火岩棉夹心 彩钢板,上蓝下白。 [工程内容]1、骨架制作、运输、安装； 2、屋面型材安装； 3、接缝、嵌缝。 | m2 | 450 |  |  |
| 2 | 雨水天沟 | 屋面排水管[项目特征]1、排水管品种、规格、品牌、颜色:DN110PVC排水管。 [工作内容] 1、排水管及配件安装、固定； 2、雨水斗、雨水箅子安装。 | m | 21 |  |  |
| 五 | 地面 |  |  |  |  |  |
| 1 | 地面1 | 舍内地面[项目特征]1、150厚C30砼压实划出凹槽，每6米设伸缩缝一道；2、300厚三七灰土；3、素土夯实。 [工作内容]1、基层清理； 2、垫层铺设； 3、抹找平层； 4、防水层铺设；5、面层铺设；6、材料运输。 | m2 | 400 |  |  |
| 2 | 地面2 | 废草转存区地面 [项目特征] 1、150厚C30砼地面；2、300厚三七灰土；3、素土夯实。 [工作内容]1、基层清理；2、垫层铺设；3、抹找平层；4、防水层铺设；5、面层铺设；6、材料运输。 | m2 | 350 |  |  |
| 六 | 其它 |  |  |  |  |  |
| 1 | 地脚锚栓 | [项目特征]1、规格:M24L=900mm。 [工程内容]1、制作、运输、安装。 [项目特征]1、规格:M20高强螺栓。 [工程内容]1、制作、运输、安装。 | 套 | 40 |  |  |
| 2 | 螺栓1 | [项目特征]1、规格:M20普通螺栓。 [工程内容]1、制作、运输、安装。 | 套 | 48 |  |  |
| 3 | 螺栓 2 | [项目特征]1、规格:M12普通螺栓。 [工程内容]1、制作、运输、安装。 | 套 | 280 |  |  |
| 4 | 3米宽隔栏门M-2 | [项目特征]1、做法:详见施工图纸。 [工程内容]1、制作、运输、安装。 | 樘 | 30 |  |  |
| 5 | 4.7米宽隔栏门 M-1 | [项目特征]1、做法:详见施工图纸。 [工程内容]1、制作、运输、安装。 | 套 | 14 |  |  |
| 6 | 粪沟篦子 | [项目特征]1、成品钢制粪沟篦子。 [工作内容]1、制作、运输、安装。 | m2 | 1.6 |  |  |
| 7 | 砌体加筋植筋 | [项目特征]1、φ10混凝土上植筋。 [工作内容]1、制作、安装。 | 根 | 144 |  |  |
| 8 | 卷帘 | 1、高2米热镀锌护网；2、卷帘布分2层安装。 | m2 | 300 |  |  |
| 9 | 风机 | 每个栏安装1个420w风扇，安装高度3.2米以上，根据犊牛部使用要求协商高度和位置；每个风机一个控制盒；分2组控制。 | 个 | 12 |  |  |
| 10 | 照明 | 每个栏中间部位安装（100w）LED灯，固定在檩条；分2路控制。 | 个 | 18 |  |  |
| 11 | 配电箱 | 1、不锈钢304箱体，电器原件知名品牌，时控；2、含风机、照明、卷帘控制系统。 | 套 | 1 |  |  |
| 12 | 电缆、电线 | 特殊部位穿线管采用金属管，其它采用PVC套管。 | 项 | 1 |  |  |
| 13 | 给水管 | 在建筑物北侧安装一个给水管点，地埋40pe管，地面以上500mm安装40阀门，40变32加32阀门控制，具体位置使用部门定。 | 项 | 1 |  |  |
| 14 | 合计金额 | 元，大写： |

附件5：                 投标承诺书

中垦华山牧业有限公司 ：

我方根据你方发出的  华山牧场新建产房项目  （以下简称“本工程”）的招标文件，我方就本工程的投标工作，作出以下承诺：

1、我方经仔细阅读和认真研究上述招标文件、答疑纪要（如有）及有关附件的所有内容后，已完全理解并同意接受招标文件涉及的各项要求与权利。

2、我方于投标前以对本项目进行了充分调研，确保中标后顺利进场施工，对于以上可能产生的费用及风险均由我方自行承担。

3、若我方有幸中标，则在施工过程中出现的各种变更，由发标人、监理单位、施工单位、建设单位、设计单位等现场计量，价格以审计部门的审计为准。

4、一旦我方中标，为了保证项目顺利进行，将与项目所在地的当地村组积极沟通和协调，并熟悉周边环境，了解人为因素，若因此带来的有关影响工程施工的各项风险均由我方承担。

5、我方承诺：一旦我方中标，将保证工程按时进场，保质保量，并按期完工。

6、我方保证上述承诺的内容真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此承诺。

投    标     人：                            （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                   （签字或盖章）

日期：         年       月      日

附件6：          施工方案及安全管理措施

1、施工方案及拟投入项目管理人员；

2、确保工程质量的技术组织措施；

3、施工机械配备和材料投入计划；

4、确保文明施工的技术组织措施；

5、施工进度表或施工网络图；

6、针对本工程特点的安全防护管理措施。

第四部分：合同主要条款

一、施工内容及参数要求：按比选响应文件要求执行。

二、合同单价及总价：按中标价格执行。

三、质量要求：按比选响应文件要求执行。

四、施工地点：陕西省大荔县韦林镇果园华山牧场内。

五、工期：合同签订后100天（具体以甲方通知开工之日起算）。

六、付款方式：工程完工验收合格、结算并出具全额增值税普通发票后付至结算金额的95%，同时退还履约保证金；留5%的工程款作质保金，一年后无质量缺陷无息退还质保金。

七、招标方权利及义务：

1、招标方负责协调施工中施工场地、防疫消毒、人员与车辆进场等事宜，为投标方施工创造必要条件，并按时支付工程款。

2、招标方现场代表：林茂鑫（电话：13936434645），职责：代表招标方对工程施工过程中的进度、安全文明施工和现场管理等进行监督和检查。

八、投标方权利及义务：

1、投标方现场代表：       （电话：         ），职责：负责组织该工程实施过程中等相关工作。

2、特种作业人员必须持有特种作业证件并经招标方安全部培训后方可入场施工，进场后严格按照牧场制度施工，投标方所有施工作业人员，应确保安全的情况下作业。

3、负责施工过程的安全管理，投标方需自行投保自有人员人身意外伤亡的保险、第三者责任险和施工机具保险，并承担其费用；对施工过程中发生的安全事故，投标方负责处理并承担全部费用。若因此给招标方或第三者造成损失的，投标方负责全额赔偿，招标方不承担任何责任。

4、投标方负责完成全部工程，并自行负责食宿场所及费用。

5、投标方负责将合同包括的所有工程项目施工完毕，招标方按照国家行业规范及合同约定进行验收，并签署验收报告。

6、 售后服务条款：包括但不限于比选响应文件的相关承诺。

九、违约责任：出现以下任何一种情形的均视为违约：

1、甲、乙双方在执行合同过程中无故单方面解除合同；

2、投标方所安装后的质量不符合合同规定标准；

3、招标方无正当理由拒收工程项目、拒付工程款；

4、投标方逾期交付或招标方逾期支付货款。

出现上述第1-3种情形之一的，违约方应向守约方支付合同总额30%的违约金；出现上述第4种情形的，投标方应按逾期天数向招标方支付合同总价5‰／日的违约金或招标方应按逾期天数向投标方支付欠款总额5‰／日的违约金。

十、其它约定：

1、本合同未尽事宜，招标方投标方应友好协商解决，如协商不成，双方约定在招标方所在地人民法院管辖处理。

2、本合同一式二份，甲、乙双方各执一份，经甲、乙双方签字盖章后生效，具有同等法律效力。

第五部分： 阳光协议

为了杜绝商业贿赂，防止商业贿赂损害合作双方公司利益和阻碍双方发展正常的商业合作关系，共同约束双方员工尤其是业务直接当事人及公司领导，做到廉洁自律，双方需签订阳光协议

协议所指商业贿赂是指为争取己方利益，而给对方员工个人的“回扣”、“退佣”、“招待”、“娱乐”、“置业”、“就业”、“国内或国外旅游”、“馈赠”、“购物折扣”及其他一切物质或精神上有直接受益的开支。

招标方受理举报信息单位、邮件地址及电话：中垦乳业股份有限公司，重庆市渝北区金渝大道85号汉国中心23楼，电话023-67686008。

投标方受理举报信息单位、邮件地址及电话：                          。